## Slide 1: A pilóta nélküli légijárművekkel kapcsolatos várható jogi szabályozás
Egyes légiközlekedéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló rendelettervezet bemutatása
2017. szeptember 6.

## Slide 2: Pilóta nélküli légijármű fogalma
Olyan polgári légijármű, amelyet úgy terveztek és úgy tartanak üzemben, hogy vezetését nem a fedélzeten tartózkodó személy végzi.
Rövídítések:
Drone (drón): pilótanélküli, távirányított, repülni képes eszköz.
RPV = Remotely Piloted Vehicles (Távolról Vezetett Jármű)
UAV = Unmanned Aerial Vehicle (Pilótanélküli Légi Jármű)
UAS = Unmanned Aerial/Aircraft Systems (Pilótanélküli Légi
Rendszer)

## Slide 3: Alkalmazási területek
1.) katonai: 1960-as évektől.
Olyan feladatok elvégzésére használják, amelyek pl. túl veszélyesek lennének ahhoz, hogy emberéleteket kockáztassanak, vagy túl sok időt vennének igénybe. (felderítés, megfigyelés, földi célok elleni csapásmérésre, stb.)
2.) polgári:
tudományos,
kereskedelmi,
magáncélú (hobbi).

## Slide 4: Az új szabályozás szükségessége
1.) Drónok egyre szélesebb körű használata:
(széles kereskedelmi kínálat, elérhetőbb árak)
2.) Légi közlekedés biztonsága:
(pl. a légiközlekedésben nem jártas felhasználók száma növekedik, egyes üzembentartók nem gondoskodnak az eseti légtér kijelöléséről, így a légiforgalmi szolgálat és a légtér más felhasználói nem értesülnek a repülésről.)
3.) nemzetközi szabályozás
4.) hatályos magyar szabályozás felülvizsgálata

## Slide 5: Nemzetközi kitekintés
1.) Chicagói Egyezmény (a nemzetközi polgári repülésről, 1944. december 7. )
2.) ERSG [a pilóta nélküli légijárművek integrációjával foglalkozó munkacsoport]: a pilóta nélküli légijárművek integrálására vonatkozó ütemterv (2013.)
3.) Európai Unió:
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség:
biztonsági követelmények (rendeletben): 150 kg feletti
tagállami szabályozás: 150 kg alatti
Európai Bizottság célja, hogy eltörölje a 150 kg-os súlyhatárt és egy közös, Európai Uniós rendelet kerüljön elfogadásra, amely várhatóan 2018. évben kerül sor
4.) Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
Javaslat a drónok üzemeltetésére vonatkozó közös európai szabályozás létrehozására

## Slide 6: Hatályos magyar szabályozás
Légi közlekedéssel kapcsolatos jogszabályok:
1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről (Lt.)
141/1995. (XI. 30.) Korm. Rendelet a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról
26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről
38/2011. (X. 5.) NGM rendelet: a gyermekjátékok biztonságáról
39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet: a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló
159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet: a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

## Slide 7: Hatályos magyar szabályozás
Nem szükséges: tevékenységi engedély (2017. január 1.től)
DE! szükséges:
eseti (vagy korlátozott) légtér engedély beszerzése,
bejelentési kötelezettség a tevékenység végzéséről (légiközlekedési hatósághoz)
mentesül: sport- és magáncélú felhasználás
(megj.: csak a bejelentés alól mentesülnek, továbbra is kötelező a megfelelő légtér engedély(ek) megszerzése)
Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály
Cím: H-1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
Postacím: H-1885 Budapest, Pf. 25.
Telefon: +36-1-4741469
E-mail: klh@hm.gov.hu
www.ket.hm.gov.hu - HM Állami Főosztály (HM ÁLF)

## Slide 8: Hatályos magyar szabályozás felülvizsgálata
Eseti légtér igénylése:
üzemben tartónak többletköltséggel jár,
repülésbiztonsági elemzés szükséges,
időigényes (ha a repülés ellenőrzött légteret is érint: 2-3 hét),
az eseti légtereket térben és időben nem fedhetik egymást
(pl. a felhasználó nem végezheti el a repülést, mivel ott már másnak került légtér kijelölésre – függetlenül annak aktiválásától).
2016. évi CXXXVI. törvény: a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról (hatálybalépés: 2016. december 31.):
Pilóta nélküli légijármű fogalma pontosításra került.
Kiterjed a repülőmodellre is.
(Megj.: a rendelettervezet tartalmazza a VII. osztályú repülőterek kijelölésének lehetőségét – a tevékenység szabályozott keretek közötti végzésének érdekében)

## Slide 9: Jogszabálytervezet
Kormány egyes légiközlekedéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló rendelettervezet:
Közzétette: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2016. december 23.)
http://www.kormany.hu
(Dokumentumok-Jogszabálytervezetek)
hatályos légi közlekedéssel kapcsolatos jogszabályok módosulnak,
a NFM a módosulásokkal egyidőben várhatóan megalkotja a pilóta nélküli légijárművekről szóló rendeletét.

## Slide 10: Jogszabálytervezet - hatály
Kiterjed:
a pilóta nélküli légijárművekkel végrehajtott repülések szabályaira,
vezetőik képzésére,
az eszközök nyilvántartására,
műszaki feltételeire.
Nem terjed ki:
azon eszközökre, amelyek maximális felszálló tömege nem haladja meg a 250 grammot,
állami pilóta nélküli légijármúvekre,
kifejezetten játék céljára terveztek, gyártottak és forgalmaznak.

## Slide 11: Jogszabálytervezet - általános szabályok
1.) Látótávolságon belüli repülések szabályozása:
a vezetőnek folyamatos és közvetlen vizuális kapcsolatot kell fenntartania a pilóta nélküli légijárművel,
a drón a földfelszíntől számított 130 méteres magasságig emelkedhet,
a tapasztalati értékekre támaszkodva az a távolság, ahonnan a pilóta nélküli légijármű vezető nappal, jó látási körülmények között, jó időben még megfelelően érzékelheti a légijárművet,
Földköri távolságon a pilóta nélküli légijármű a vezetőtől maximum 500 méterre távolodhat el.

## Slide 12: Jogszabálytervezet - általános szabályok
2.) Elsőbbségadási szabályok:
- szabad utat kell biztosítani a légtér más felhasználói számára
két eszköz egymáshoz közelítése esetén a kitérés szabályozása (irányától jobbra)
3.) Földön tartózkodó személyek védelmének szabályozása:
nem üzemeltethető a repülésben részt nem vevő személyek felett, valamint
bizonyos távolságnál közelebb nem repülhet hozzájuk. (kivéve: az érintett személy hozzájárul)

## Slide 13: Jogszabálytervezet - általános szabályok
4.) adatvédelem:
Nem tér ki adatvédelmi szabályozásra:
nem a közlekedésért felelős miniszter feladata,
a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok érvényesek a pilóta nélküli légijárművek vezetőire is,
DE! a magántulajdon védelmének érdekében a tervezet tartalmaz egy szabályt:
magánterület feletti repülés 30 méteres repülési magasság alatt csak a tulajdonos, bérlő, vagy földhasználati jogot birtokló engedélyével lehet.

## Slide 14: Adatvédelmi ajánlások
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
Ajánlás a drónokkal megvalósított adatkezelésekről (2014. november 14.):
https://www.naih.hu (Ajánlások)
drón befolyásolhatja a magánszféra sértetlenségét és az egyéb emberi jogokat (pl. eredetitől eltérő célból történő adatkezelés, szabadsághoz és biztonsághoz való jog, gyülekezési szabadság, a vallásszabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága, hátrányos megkülönböztetés tilalma)
nem tartja elegendőnek az utalást más hasonlónak tűnő szabályozási területre (pl. a köztéri kamerázás, légi felvételek készítésére vonatkozó szabályok),
Indokolt: törvényi szintű, speciális szabályozás,
ajánlások: jogszerű adatkezelés célja, jogalap, szükségesség, arányosság, célhoz kötöttség, tájékoztatási kötelezettség, adatbiztonság, megőrzési idő, eredeti céltól eltérő adatkezelés, érintettek jogai

## Slide 15: Jogszabálytervezet – kategóriák
Kategóriák:
kategória:
250g < max. felszálló tömeg < 2 kg
(repülési magasság < 50 m)
2. kategória:
max. felszálló tömeg: 2 kg - 25 kg, vagy
repülési magasság > 50 m)
3. kategória: max. felszálló tömeg > 25 kg

## Slide 16: Jogszabálytervezet – kategóriák, követelmények
Követelmények:
1. kategória:
Oktatóanyag elsajátítása:
közzététel: légiközlekedési hatóság honlapján
elérhető: ügyfélkapu
igazolás (program generálja)

## Slide 17: Jogszabálytervezet – kategóriák, követelmények
2. kategória: nagyobb kockázat
nyilvántartásba vétel (maximális felszálló tömege > 2kg)
alapfelszerelés
(aktuális pozícióról, magasságról és sebességről tájékoztató berendezések)
kényszerhelyzetek megoldására irányuló technológia megkövetelése
képzési követelmények: alapfokú képzés
(repülés alapszabályai, általános előírások, helymeghatározás, meteorológia, alapvető műszaki ismeretek)

## Slide 18: Jogszabálytervezet – kategóriák, követelmények
3. kategória:
nyilvántartásba vétel
Légialkalmasság:
évente (jármű, kapcsolódó berendezések)
légialkalmassági tanúsítvány
Repülések dokumentálása:
üzemi napló (repülések nyomon követése)
repülési napló (repülési órák számának igazolása)
Képzési követelmények: szakszolgálati engedély

## Slide 19: Jogszabálytervezet – nyilvántartás
Nyilvántartó: Légi közlekedési hatóság
Kötelező nyilvántartásba venni:
1.) maximális felszálló tömege > 2 kg
2.) ellenszolgáltatás fejében végzett tevékenység esetén
+ kérelmezhető a nyilvántartásba vétel (az 1-2. eseteken túlmenően)

## Slide 20: Jogszabálytervezet – felelősségbiztosítás
39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet: a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról
Biztosítási összeg:
1. kategória: 3 000 000 Ft,
2. kategória: 5 000 000 Ft,
3. kategória: 10 000 000 Ft.

## Slide 21: Jogszabálytervezet – szükséges dokumentumok
Használat jogszerűségét igazoló dokumentumok:
a) vezetéshez szükséges képzés elvégzését igazoló dokumentum (a 3. kategória esetén: szakszolgálati engedély),
b) érvényes felelősségbiztosítási fedezetet igazoló dokumentum,
c) a gyártó által mellékelt kezelési útmutató,
d) eseti légtér vagy drón légtér meglétét igazoló határozat (ha eseti légtér kijelölés szükséges),
e) korlátozott légtér igénybevételére vonatkozó hatósági engedély (ha korlátozott légtérben történik a repülés végrehajtása),
f) légialkalmassági tanúsítvány (3. kategóriába esetén)
g) frekvenciahasználati engedély (ha a drón nem a szabad frekvenciát használja).

## Slide 22: Jogszabálytervezet - működtetés korlátozásai
Nem működtethető:
a) tiltott légtérben,
b)korlátozott légtérben (kivéve a légiközlekedési hatóság engedélyével)
c) veszélyes és időszakosan korlátozott légtérben a közzétett üzemidő alatt,
d) Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér végső megközelítési területének a repülőtér vonatkoztatási pontjától mért 10 km-es sugarú körön belül,
e) Schengeni külső határtól számított 60 méteren belül,
f) kis magasságú állami célú repüléseknek az érvényes repülési terv alapján megjelenített útvonalától mért 5 km szélességű sávban, és
g) állami repülések céljára szolgáló repülőterek vonatkozási pontjától mért 5 km sugarú körön belül.

## Slide 23: Jogszabálytervezet – működtetés korlátozásai (egyedi engedély)
Egyedi engedély alapján (rendőri szerv vezetője, terület kezelője, üzemeltetője):
a) állam működése szempontjából kiemelten fontos létesítmények felett és azok 500 méteres körzetében,
b) védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott helyek felett és azok 500 méteres körzetében,
c) diplomáciai és konzuli képviseletek épületei, továbbá sérthetetlenséget élvező tagjaik lakhatására szolgáló épületek, valamint a nemzetközi szervezetek objektumai felett,

## Slide 24: Jogszabálytervezet - működtetés korlátozásai (egyedi engedély)
d) védett személyek tartózkodási helyének és útvonalának 500 méteres körzetében,
e) sportpályák, a kórházak, az ipari létesítmények, a közművek, a közforgalmú tömegközlekedési eszközök állomásai, üzemi épületei felett és azok 500 méteres körzetében,
f) gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény helyszínén,
g) közlekedési baleset helyszínén,
h) bűncselekmény helyszínén,
i) nyomozási cselekmény helyszínén,
j) titkos információgyűjtés műveleti területén.

## Slide 25: Jogszabálytervezet - működtetés korlátozásai (rendezvény)
A rendezvény szervező vagy a lebonyolításért felelős személy egyedi engedélye alapján az általa meghatározott feltételekkel:
a) az állami és az önkormányzati rendezvény helyszínén,
b) a vallási és a választási gyűlések helyszínén,
c) a sportesemény helyszínén.
A tervezet külön bekezdésben biztosítani kívánja, hogy a helyszínre érkező, intézkedésre jogosult rendőr felszólíthatja a drónt vezető személyt, hogy tevékenységét fejezze be.
Tiltás időtartama:
esemény időtartama
max. 12 óra /meghosszabbítható: alkalmanként 12 órával (max. az elrendelésre okot adó esemény kezdetétől végéig)

## Slide 26: Önkormányzati rendezvény
Várhatóan az önkormányzatok képviselő-testületei határozatban szabályozhatják majd a rendezvény szervező vagy a lebonyolításért felelős személy részére előírt eljárási rendet, és a drón önkormányzati rendezvényen történő üzemeltetés feltételeit (a rendezvényszervezésre irányuló szerződésbe is foglalható):
minden rendezvényre – általánosságban
adott rendezvényre – esetenként
1.) egyedi engedély igénylése, elbírálása
2.) önkormányzati rendezvényen történő üzemeltetés feltételei
Megj.: a rendelettervezet nem szabályozza az önkormányzati rendezvénnyel kapcsolatos egyedi engedély részletszabályozását.

## Slide 27: Jogszabálytervezet - mobilalkalmazás
Pilóta nélküli légijárművek használatát támogató mobil app:
A vezető köteles lesz ellenőrizni, hogy a repülés végrehajtása az adott területen és légtérben engedélyezett-e.
App üzemeltetője:
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (http://www.hungarocontrol.hu/)
Zrt. által nyilvántartott aktuális légtéradatok
kis magasságú állami repüléseknek az érvényes repülési terv szerinti útvonalát
tiltott helyszínek és légterek adatai,
korlátozottan igénybe vehető légterek adatai.

## Slide 28: Használat jogszerűségének ellenőrzése, légiközlekedési bírság
19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet a Rendőrség légiközlekedés- rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól
Lt. 2016. december 1-től hatályba lépett módosítás alapján:
A szabályok megsértése esetén a légiközlekedési bírságolással kapcsolatos eljárást, amennyiben az eljárás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél indult, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv folytatja le.

## Slide 29: Köszönöm a figyelmet!